Ausschreibungstext neutral

| Pos. 1 | Halbschalenkonsolen (KT-003) aus Edelstahl Alternativ aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet, hochglanzpoliert, vermessingt DDie Konsole besteht aus: einer Grundplatte aus verzinktem Stahl (( 68 mm, Stärke 2 mm), die mit drei Anschraublöchern (Langlöcher) versehen ist einem Rundstab aus Edelstahl V2A (fein gebürstet, ( 12 mm), der an einem Ende mit einer Anschraubplatte (20 x 40 mm lang, zum Anschrauben des Holzhandlaufes) versehen ist, im Winkel von 60° gebogen und das andere Ende mit der Grundplatte (im Winkel von 90°) verschweißt ist einer aufklipsbaren Abdeckrosette aus Edelstahl V2A fein gebürstet (( 74 mm, tiefgezogen auf ( 8,5 mm), mit einem Loch (( 12,5 mm) zur Aufnahme des Rundstabes die Konsolen sind mit einem Achsenabstand von ca. 800 mm (nach statischer Begebenheit) zu montieren Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR Technische Änderung vorbehalten! Stand 05/12 |
| --- | --- |