Ausschreibungstext neutral

| Pos. 1 | Holzhandlauf - aus Massivholz-Rundstab herstellen. Richtfabrikat: H 40 vorgerichtet für Einschraubkonsole (KE) Duplex GmbH, Pfarrer-Steinberger-Str. 18, 94431 Pilsting Tel.: 0 99 53/93 05 –0, Fax: 0 99 53/93 05 –38, Internet: www.system-duplex.com das angebotene Fabrikat muss den DIN-Vorschriften DIN 13411, 18024, 18025 und EN 942 entsprechen Holzart: Massivholz, ( 40 mm ____________________________________ gebeizt oder nach RAL-Farben lackiert _____________________________ Handläufe sind bis zu einer Länge von 3000 mm (bei Buche ca. 3700 mm) ohne Stoß zu montieren, ab einer Länge von 3000 mm (bzw. 3700 mm) müssen die Stöße an geraden Handlaufelementen so angeordnet sein, dass sie unmittelbar (in einem maximalen Abstand von 100 mm) von einer Konsole gestützt werden; ebenfalls statthaft sind Keilverzinkungen, die in Farbe und Struktur der Handlaufstange entsprechen die Stoßverbindungen sind so herzustellen, dass beide Teile mindestens 3 mm ineinander greifen, sich zentrieren und zusätzlich mit einem 18 mm Holzdübel wasserfest verleimt werden; aus erhöhten Hygienegründen und aufgrund der krankenhausüblichen Belastungen sind stumpfe Stoßverbindungen mit Holzdübeln nicht zulässig die Stöße sind mit einer 2 mm breiten Fase auszubilden und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren die Oberfläche ist fein zu schleifen und 2-mal mit desinfektionsmittelresistentem, schwerentflammbarem Lack (B1) zu beschichten Einheitspreis pro lfm _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 1a | Holzhandlauf für Treppen, wandseitig sonst wie Pos. 1 beschrieben Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

| Pos. 2 | Einschraubkonsole (KE) aus Edelstahl Alternativ aus Edelstahl nach RAL pulverbeschichtet, hochglanzpoliert, vermessingt DDie Konsole besteht aus: einer Grundplatte aus verzinktem Stahl (( 72 mm, Stärke 2 mm), die mit drei Anschraublöchern (Langlöcher) versehen ist einem Rundstab aus Edelstahl V2A (fein gebürstet, ( 12 mm), der an einem Ende mit einem Gewinde (20 mm lang, zum Eindrehen in den Holzhandlauf) versehen ist, im Winkel von 60°/90° gebogen oder gerade und mit dem anderen Ende mit der Grundplatte (im Winkel von 90°) verschweißt ist einer aufklipsbaren Abdeckrosette aus Edelstahl V2A fein gebürstet (( 74 mm, tiefgezogen auf 8,5 mm), mit einem Loch (( 12,5 mm) zur Aufnahme des Rundstabes die Konsolen sind mit einem Achsabstand von ca. 800 mm (nach statischer Begebenheit) zu montieren Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 3 | Handlaufendstück 90° als Zulage zu Pos.1, gemäß Zeichnung aus 90°-Bogen herstellen das Ende des Krümmlings (Achsradius 70 mm) ist in Kugelsegmentform abzurunden (Stichmaß ca. 5 mm), die Stoßverbindungen zu den geraden Handläufen sind wie in Pos. 1 beschrieben herzustellen Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 3a | Alternativposition Handlaufendstück gerade als Zulage zu Pos. 1 herstellen das Ende der Handlaufstange ist im Radius von 5 mm bzw. 20 mm abzurunden Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

| Pos. 4 | Außen-/Innenbogen 90° als Zulage zu Pos. 1, gemäß Zeichnung herstellen die Stoßverbindungen zu den geraden Handläufen sind wie in Pos. 1 beschrieben herzustellen der Krümmling hat einen Achsradius von 70 mm Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 5 | Außen-/Innenbogen Sonderwinkel (20° - 180°) als Zulage zu Pos. 1 die Stoßverbindungen zu den geraden Handläufen sind wie in Pos. 1 beschrieben herzustellen der Krümmling hat einen Achsradius von 70 mm Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 6 | Eventualposition, Edelstahleinlage als Zulage zu Pos. 1 Der Handlauf wird 4 mm breit und 8 mm tief genutet; in die Nut wird ein Edelstahlstreifen mit 4 x 10 mm geklebt Die Edelstahleinlage endet jeweils an den Endstücken sowie Innen-/ und Außenbögen Kanten sind gefasst Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

| Pos. 7 | Eventualposition, HPL-Einlage als Zulage zu Pos. 1 Der Handlauf wird 8 mm breit und 10 mm tief genutet; in die Nut wird ein HPL-Streifen mit 8 x 10 mm geklebt Die HPL-Einlage endet jeweils an den Endstücken sowie Innen-/ und Außenbögen Kanten sind gefasst Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 8 | Gehrungsverbindung als Zulage zu Pos. 1 Die Gehrungsflächen sind zu verdübeln, zu verleimen, nachzuschleifen und nachzulackieren Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 9 | Eventualposition Standfuß aus Edelstahl als Zulage zu Pos. 1 Standfuß bestehend aus einem Rundrohr 42 mm und einer Bodengrundplatte Dicke 5 mm, Durchmesser 100 mm mit 3 Stück Anschraublöcher Das obere Ende ist geschlossen, mit einem 12 mm Rundstab verjüngt, um 60 mm verlängert und erhält ein Gewinde M12 zum Eindrehen in den Holzhandlauf Einheitspreis pro Stück _____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

Technische Änderung vorbehalten! Stand 05/12