Ausschreibungstext neutral

| Pos.1 | Wandschutz System Duplex W 25 IMPACT Metall geprüft nach DIN 13411, Platten Stärke 12 mm herstellen. Richtfabrikat: W 25 Duplex GmbH, Pfarrer-Steinberger-Str. 18, 94431 Pilsting Tel.: 0 99 53/93 05 –0, Fax: 0 99 53/93 05 –38 Internet: www.system-duplex.com IMPACT-Platte mit Metalloberfläche, Trägerplatte und Beschichtung, Baustoffklasse A2 s1 d0 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1 mit einseitiger Metalloberfläche in Edelstahl (geschliffen oder pulverbeschichtet nach RAL- oder NCS-Farbtönen). Wandschutz montiert auf Gipskartonwand (GK mind. 2-fach beplankt) mit verdeckter Befestigung. Die Wand ist im unteren Bereich des Wandschutzes um eine Gipskartonplatte (12,5 mm) ausgespart. Die Befestigung des Wandschutzes besteht aus einem Tragprofil aus stranggepresstem Aluminium in der die Wandschutzplatten eingestellt werden und einem horizontal laufenden oberen Aluminiumwinkel, der als Anschlussprofil für die Gipskartonplatte dient. Die Befestigung der Wandpaneele erfolgt mittels eines Zwischenbefestigungsprofils aus Aluminium, das als Verschiebeschutz dient; die Aluminiumprofile sind pulverbeschichtet oder eloxiert herzustellen Bautiefe 15 mm Paneelhöhe ab 150 mm bis 1000 mm Paneelrasterbreite 600 mm bzw. 1200 mm, Passpaneele von 100 - 1200 mm; die Passpaneele sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren die Paneelkanten sind umlaufend gefügt und gefast als Systemverbindung zwischen den einzelnen Paneelen dient ein Zwischenbefestigungsprofil aus Aluminium, das zugleich als Verschiebeschutz dient; die Systemverbindungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren bei der Montage an Massiv- und Trockenbauwänden ist im Bereich des Wandschutzes eine Absperrung gegen Feuchtigkeit an die Wand zu bringen Bauteilfeuchte, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind vor Montagebeginn anhand der Materialcharakteristik von Wandverkleidungen und Wandschutzelementen aus IMPACT-Material zu prüfen Unterer Abschluss: das untere Druckaufnahmeprofil ist als geschlossenes fugendichtes Sockelanschlussprofil mit einem integrierten Kantenschutz auszubilden Einheitspreis pro lfm ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 2 | Seitlicher Abschluss als Zulage zu Pos. 1 herstellen das Abschlusspaneel ist bis auf 3 mm an das Gewerk anzuarbeiten und dauerelastisch zu verfugen Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos 3a | Außenecke aus einem Edelstahl-Vierkantprofil 90° als Zulage zu Pos. 1 herstellen Das Vierkantprofil (12 x 12 mm) ist mittels Montagelaschen in Wandschutzhöhe an der Wand zu befestigen; angrenzend werden die Wandpaneele wie in Pos. 1 beschrieben montiert Die obere und untere Aluminiumleiste wird bündig an das Vierkantprofil gestoßen Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos. 3b | Außenecke aus zwei Edelstahl-Vierkantprofilen Sonderwinkel (91° - 150°) als Zulage zu Pos. 1 herstellen Die zwei Vierkantprofile (12 x 12 mm) sind mittels Montagelaschen in Wandschutzhöhe an der Wand zu befestigen; der durch den Sonderwinkel entstehende Zwischenraum an den zwei Profilen wird durchgehend verschweißt und verschliffen; angrenzend werden die Wandpaneele wie in Pos. 1 beschrieben montiert Die obere und untere Aluminiumleiste wird bündig an das Vierkantprofil gestoßen Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos. 4 | Innenecke als Zulage zu Pos. 1 herstellen Die beiden Paneele werden stumpf gestoßen; Die obere und untere Aluminiumleiste ist auf Gehrung zu schneiden Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 5 | E -Dosenausfräsung als Zulage zu Pos. 1 herstellen die E-Dose muss im Wandpaneel ausgespart werden; Größe der Aussparung 110 x 110 mm bei Einfach- bzw. 110 x 180 mm bei Doppel-E-Dosen die Fräskante wird bis zur dahinter liegenden Wandoberfläche durch einen Blendrahmen abgedeckt Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 6 | Revisionsteilaussparung als Zulage zu Pos. 1 herstellen bei Revisionsöffnungen, die nicht bis zum Boden reichen, wird unterhalb der Revisionsöffnung ein Paneel eingemessen und die Aluminiumleiste auf Gehrung um die Revisionsöffnung herumgeführt Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 05/12