Montageanleitung für Wandschutz System Duplex WF 22

Das Wandschutzsystem WF 22 besteht aus:

1) Untere Befestigung: einem Druckaufnahmeprofilen aus 
    stranggepresstem Aluminium

2) zwischen den Paneelen als seitlicher Verschiebeschutz ein

Zwischenbefestigungsprofil aus Aluminium und

3) Obere Befestigung: einem horizontal schräglaufendem Aluminiumprofil

4) einer trapezförmige Aluminiumabschlussleiste,

5) einer IMPACT-Abstandsleiste

6) einer IMPACT-Platte mit Echtholzoberfläche (Wandschutzplatte)

7) Montagematerial:

|  | A. Ziegelwand | B. Betonwand | C. Trockenbauwand ohne Brandschutzanforderung | D. Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dübel | 8 x 50 mm | 8 x 40 mm | Schneckendübel aus Kunststoff | Dübel aus Zinkdruckguss |
| Schrauben | 5 x 60 mm | 5 x 40 mm | 5 x 40 mm | 5 x 40 mm |

Die Konstruktion muss aus Gründen der Hygiene eine Spaltentstehung ausschließen. Deshalb sind auch keine stumpfen Stoßverbindungen der IMPACT-Platten zulässig.

Bauteilfeuchte, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind vor Montagebeginn anhand der Materialcharakteristik von Wandverkleidungen und Wandschutzelementen aus IMPACT-Material zu prüfen.

- Die untere Befestigung der Wandpaneele besteht aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil (muss „in der Wage“ montiert werden), in das das Wandpaneel eingestellt wird. Die obere Befestigung besteht aus einem horizontal schräglaufenden Aluminiumprofil, das der schräg gefrästen Systemnut als Einhängung dient.

- Untere Abschlussvariante beachten (Variante 1, 2)!

- Sockelhöhe bzw. Oberkante Wandschutz beachten: Standardsockelhöhe 100 mm

- Als Systemverbindung zwischen den einzelnen Paneelen dient ein Zwischenbefestigungsprofil aus Aluminium, das zugleich als Verschiebeschutz dient Die Wandbefestigungsschienen enden 30 mm vor den Eckpunkten (Innen- und Außenecken)

- Vor Türzargen bzw. anderen Einbauten wird der zuvor vereinbarte Abstand eingehalten bei allen Untergründen (Beton, Ziegel oder Mauerwerk, …) Mindestbefestigungsabstand 300 mm

- Aus Gewährleistungsgründen muss das mitgelieferte Montagematerial verwendet werden

- Bei Beton, Ziegel oder anderem Mauerwerk muss im Bereich des Wandschutzes die mitgelieferte Feuchtigkeitssperre an die Wand geklebt werden, um einen Feuchtigkeitsaustritt aus der Wand zu verhindern

- Um eine bessere Stoßfestigkeit zu erreichen, wird über- bzw. unterhalb der Befestigungsprofile mittig ein IMPACT-Abstandsklotz an das Paneel geklebt. Dieser Klotz dient auch als Abstandhalter und wird mit entsprechendem Kleber (Silikon oder Baukleber) befestigt.

- Bei der Paneelmontage muss mit den Außenecken begonnen werden. Diese werden je nach Eckvariante wie gesondert beschrieben montiert. Anschließend können die einzelnen Raster bzw. Passpaneele montiert werden. An jeder Stoßverbindung befindet sich ein Zwischenbefestigungsprofil.

- Passpaneel und Ecken sind rückseitig mit Positionsnummern gekennzeichnet. Diese Positionen befinden sich auch im Grundrissplan, um ein unnötiges Suchen bzw. Verwechseln zu vermeiden.

- Innenecken werden stumpf gestoßen. Im Inneneckbereich müssen ggf. Paneele gekürzt werden.

- Anschließend wird die Aluminiumleiste aufgesetzt. An den seitlichen Abschlüssen, den Innen- und Außenecken wird die Aluminiumleiste auf Gehrung geschnitten. Für Außeneckbereiche sind Aluminiumformteile im Biegeradius der Außenecken vorgefertigt.

- Aufgrund von Wandtoleranzen kann eine Fuge zwischen Wand und Abschlussleiste entstehen. Hier kann aus Hygienegründen mit Silikon oder Acryl versiegelt werden.

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 07/12