# Montageanleitung für Edelstahl-Handlauf System Duplex H 40

Das Handlaufsystem H 40 besteht aus

- einem Edelstahlhandlauf, d = 40 mm (je nach Konsole mit/ohne Konsolenbohrung)

- dazugehörige Konsolen

- je nach Bedarf Endstück

- je nach Bedarf Innen-/ Außenbogen

- Montagematerial:

|  | Ziegelwänden | Betonwand | Trockenbauwand Ohne Brandschutzanforderung | Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dübel | 8 x 50 mm | 8 x 40 mm | Schneckendübel aus Kunststoff | Dübel aus Zinkdruckguss |
| Schrauben | 6 x 60 mm | 6 x 40 mm | 5 x 40 mm | 5 x 40 mm |

Kleber/Leim (für das Fixieren von Bögen)

Bei der Handlaufmontage muss im Eckbereich (Außen-, Innenecke) begonnen werden!

Tipp:

- Grundsätzlich sind zur Handlaufmontage ohne Hilfseinrichtungen zwei Personen nötig. Unter Zuhilfenahme von Montageständern ist nur eine Person notwendig.

- Um ein Vereinfachen der richtigen Position („im-Wasser-Setzen der Handlaufstange“) zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Laser zu verwenden, der die gewünschte Höhenlinie, die als Sitz zur Befestigung der Handlaufkonsolen dient, an die Wand projiziert, um ein vereinfachtes Anzeichnen der Bohrlöcher zu gewährleisten.

- Montage mit Eindrehkonsole (KE, KR)

- Als Erstes werden alle Konsolen in die Handlaufstangen in die dazu vorgebohrten Löcher eingedreht.

- Die Handlaufstange mit den eingedrehten Konsolen wird an die Wand gehalten, „im Wasser“ ausgerichtet und auf die gewünschte Handlaufhöhe gebracht. Die zwei oberen Löcher der Konsolen werden angezeichnet und anschließend vorgebohrt. In diese Löcher sind die dazu vorgewiesenen Dübel anzubringen.

- Im Anschluss wird der Handlauf (mit Konsolen) an der Wand vorfixiert (angeschraubt). Jetzt kann der Handlauf noch einmal „im Wasser“ ausgerichtet werden.

- Zuletzt wird das 3. Loch durch die Konsole in die Wand gebohrt, verdübelt und der Handlauf mit Konsole kann somit fest verschraubt werden.

- Dies gilt für die Montage an Beton-. Und Mauerwerk. Bei Trockenbauwänden müssen sofort alle 3 Löcher angezeichnet, vorgebohrt und mit Dübeln versehen werden. Die restlichen Schritte sind wie oben beschrieben durchzuführen.

Außen- und Innenbögen:

- Bei der Handlaufmontage muss im Eckbereich (Außen-, Innenecke) begonnen werden. Hierzu ist der Handlaufbogen an der Handlaufstange zu montieren (verkleben). In dieses Eck wird links und rechts die Handlaufstange „hingehalten“ und wie oben beschrieben der Montageablauf durchgeführt.

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 04/19