Ausschreibungstext neutral

| Pos.1 | Wandschutz System Duplex W 22 IMPACT Glas - geprüft nach DIN 13411, Platten Stärke 12 mm herstellen. Richtfabrikat: W 22 Duplex GmbH, Pfarrer-Steinberger-Str. 18, 94431 Pilsting Tel.: 0 99 53/93 05 –0, Fax: 0 99 53/93 05 –38 Internet: www.system-duplex.com IMPACT-Platte mit Glasoberfläche, Trägerplatte und Beschichtung , Baustoffklasse A2 s1 d0 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1 mit einseitiger Glasoberfläche (Sicherheitsglas). Oberflächenfarbe und Oberflächenstruktur aus der Duplex-Kollektion in RAL-Farben oder Digitaldruck nach Wahl des Auftraggebers Wandschutz montiert auf Gipskarton (GK), Ziegel- oder Betonwänden mit verdeckter Befestigung aus zwei übereinander angeordneten Druckaufnahmeprofilen aus stranggepresstem Aluminium. Zwischen den Paneelen dient ein Zwischenbefestigungsprofil aus Aluminium als seitlicher Verschiebeschutz. Die Art der Einhängung verhindert ein stoßbedingtes Aushängen des Wandschutzes nach oben und sichert durch den seitlichen Verschiebeschutz die exakte Fugenpassung. Die Konstruktion muß aus Gründen der Hygiene eine Spaltentstehung ausschließen. Deshalb sind auch keine stumpfen Stoßverbindungen der IMPACT-Platten zulässig. Bautiefe 15 mm Paneelhöhe ab 150 mm bis 1200 mm Paneelrasterbreite 600 mm bzw. 1200 mm, Passpaneele von 100 - 1200 mm; die Passpaneele sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren die Paneelkanten sind systembedingt umlaufend profiliert und gefast obere trapezförmige Abschlussleiste aus Aluminium (16 x 20 mm); die Aluleiste ist pulverbeschichtet oder eloxiert herzustellen; die Aluminiumleiste hat eine Nutausbildung zum Aufsetzen auf die obere Systemprofilierung; außerdem ist die Systemverbindung zu verkleben; es ist konstruktiv sicherzustellen, dass die Aluminiumabschlussleiste bei Belastungen der IMPACT-Wandpaneele statisch nicht beansprucht wird der Wandanschluss ist mit Silikon dauerelastisch abzufugen; Farbe nach Wahl des Auftraggebers bei der Montage an Massiv- und Trockenbauwänden ist im Bereich des Wandschutzes eine Absperrung gegen Feuchtigkeit an die Wand zu bringen Bauteilfeuchte, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind vor Montagebeginn anhand der Materialcharakteristik von Wandverkleidungen und Wandschutzelementen aus IMPACT-Material zu prüfen Varianten unterer Abschluss: Variante 1: das untere Druckaufnahmeprofil ist als geschlossenes fugendichtes Sockel-anschlussprofil mit einem integrierten Kantenschutz auszubilden Varinate 2: die untere Abschlussleiste ist als Aluminium-Profil (16 x 20 mm) gemäß oberer Abschlussleiste auszuführen Einheitspreis pro lfm ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| --- | --- |
| Pos. 2 | Seitlicher Abschluss als Zulage zu Pos. 1 herstellen seitlicher Abschluss mit stoßabweisender Wirkung mittels Aluminiumleiste, die auf Gehrung gearbeitet ist; die seitliche Abschlußleiste ist bis zur Unterkante des Wandpaneels zu führen und wie in Pos. 1 zu verkleben; die Anbringung der Leiste ist so zu konstruieren, dass sie eine stoßabweisende Wirkung hat, bei Belastungen der IMPACT-Wandpaneele jedoch statisch nicht beansprucht wird Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos 3a | Außenecke aus einem Edelstahl-Vierkantprofil 90° als Zulage zu Pos. 1 herstellen Das Vierkantprofil 14 x 14 mm ist mittels Montagelaschen in Paneelhöhe an der Wand zu befestigen; angrenzend werden die Wandpaneele mittels Aluminiumprofil montiert; die obere Aluminiumleiste ist auf Gehrung gestoßen und muss im Querschnitt dem Vierkantprofil angepasst werden Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos. 3b | Außenecke aus zwei Edelstahl-Vierkantprofilen Sonderwinkel (91° - 150°) als Zulage zu Pos. 1 herstellen Die zwei Vierkantprofile 14 x 14 mm sind mittels Montagelasche in Paneelhöhe an der Wand zu befestigen; der durch den Sonderwinkel entstehende Zwischenraum an den zwei Profilen wird durchgehend verschweißt und verschliffen; angrenzend werden die Wandpaneele mittels Aluminiumstrangpressprofil montiert die obere Aluminiumleiste ist auf Gehrung gestoßen und muss im Querschnitt dem Vierkantprofil angepasst werden Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis ____________ EUR |
| Pos. 4 | Innenecke als Zulage zu Pos. 1 herstellen Paneele stumpf aneinander stoßen; die obere Aluminiumleiste ist um die Innenecke herumzuführen und auf Gehrung zu schneiden Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 5 | E -Dosenausfräsung als Zulage zu Pos. 1 herstellen die E-Dose muss im Wandpaneel ausgespart werden; Größe der Aussparung 110 x 110 mm bei Einfach- bzw. 110 x 180 mm bei Doppel-E-Dosen die Fräskante wird bis zur dahinter liegenden Wandoberfläche durch einen Blendrahmen abgedeckt Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |
| Pos. 6 | Revisionsteilaussparung als Zulage zu Pos. 1 herstellen bei Revisionsöffnungen, die nicht bis zum Boden reichen, wird unterhalb der Revisionsöffnung ein Paneel eingemessen und die Aluminiumleiste auf Gehrung um die Revisionsöffnung herumgeführt Einheitspreis pro Stück ____________ EUR Gesamtpreis _____________ EUR |

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 05/12